GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PØI  PRÙZKUMU  KULTOVNÍCH  AREÁLU  A  LOKALIT  JINÝCH  ÈI  NEZNÁMÝCH  AKTIVIT

podmínky a pøedpoklady mìøení, stav a rozsah sledovaného území, cíle prùzkumu

Podmínky a pøedpoklady geofyzikálních mìøení

- dostateèné podpovrchové dochování antropogenních objektù, aktivit èi pøedmìtù in situ

- odlišnost hodnot sledovaných fyzikálních velièin acheologických objektù, situací anebo pøedmìtù od podloží, okolního prostøedí èi situací jiných

- homogenita, mocnost, typ pùdního horizontu i charakter pùdních procesù v místì identifikované lokality

- variabilita, homogentita, zpùsob geologické stavby území vèetnì dalších geologických procesù v regionu

-  možnost eliminace ploch resp. prostoru s novodobými antropogenními zásahy do terénu a jinými rušivými vlivy

- reliéf, sklon, pokryv, stav a zpùsob využívání terénu

Stav a rozsah sledovaného území

- dosavadní výsledky archeologických  výzkumù i prùzkumù na sledované lokalitì, historické události vážící se k místu a okolí

- prostorové vymezení ploch pøedchozích archeologických výzkumù, úprav terénu i dalších aktivit

- souèasný stav a døívìjší zpùsob, èlenìní i využívání území

- plány inž. sítí resp. zaniklé novodobé zástavby èi jiných aktivit na ploše

Cíle prùzkumu

- geofyzikální prospekce (prvotní prùzkum a profilové èi plošné ovìøení skuteèné archeologické situace)

- cílený geofyzikální prùzkum  (celoplošné ovìøení a vymezení atypických archeologických objektù, situací, podrobný prùzkum objektù, systematický prùzkum pro rozlišení možných pøedmìtù)

- doplòkový geofyzikální prùzkum (podr. plošný prùzkum pro vysledování pokraèování atypických situací identifikovaných arch. výzkumem)

GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PØI  PRÙZKUMU KULTOVNÍCH  AREÁLÙ  A  LOKALIT  JINÝCH  ÈI  NEZNÁMÝCH  AKTIVIT

druhy známých a pøedpokládaných antropogenních objektù a aktivit na lokalitì

Rondely, velkoplošné ohrazené areály

- liniové zahloubené objekty, jejich systémy, vyboèení i pøerušení (pøíkopy, palisády, žlábky) M

- izometrické zahloubené objekty vnì i uvnitø ohrazených ploch (zahloubené èásti objektù,  kùlové jámy i jamky po nadzemních stavbách a konstrukcích,…) M

Vojenská ležení, tábory

- liniové systémy opevnìní se zahloubenými objekty (pøíkopy, palisády) a pùv. nadzemními objekty rùzné konstrukce (valy, hradby) M,EO (EM)

- jednoduchá liniová zahloubená ohrazení (žlaby, pøíkopy) M (EO,EM)

- další zahl. objekty (kupø. výrobní) a pøedmìty spojené s voj. areály M,DK (EO,EM)

Komunikace

- cesty v rámci sídlištních i jiných areálù EO (EM,R,M)

- cesty s kamennou konstrukcí (dlažba) EM,R (EO)

- objekty skrze systémy opevnìní spojené s cestami (brány, vstupy) EO,M

Jeskynì, dutiny

- podpovrchové nezaplnìné i èásteènì zaplnìné objekty a prostory G,EO,T,R (EM,S)

Depoty, poklady

- koncentrace kovových materiálù i jednotlivé kovové pøedmìty v rámci archeologických situací  DK (M)

Sakrální stavby, prvky architektury

- èásti objektù, pravoúhlé struktury s kamennou konstrukcí EO,EM,R (M)

GEOFYZIKÁLNÍ  METODY  PØI  PRÙZKUMU KULTOVNÍCH AREÁLÙ  A  LOKALIT  JINÝCH  ÈI  NEZNÁMÝCH  AKTIVIT

rondely, vojenská ležení, komunikace, jeskynì, depoty apod.

Magnetomerie  	(pravìk,RS,VS,NO)

- plošný i podrobný prùzkum zahloubených lineárních objektù, pøíkopù, ohrazení, celých systémù opevnìní i jejich pøerušení a vstupù

- vyhledávání a rozlišení zahloubených objektù rùzných rozmìrù

- prokázání a pøesné rozlišení výrobních a teplotnì namáhaných objektù

- prùzkum sakrálních staveb, pravoúhlých struktur  a dalších prvkù architektury s cihlovou konstrukcí (kláštery, hrady, zámky)

Geoelektrické odporové metody 	(pravìk,RS,VS,NO)

- vysledování a podrobný prùzkum systémù opevnìní s pùvodní nadzemní èástí, valù

- prùzkum komunikací

- vyhledávání podpovrchovì nezaplnìných objektù (jeskynì) a dalších dutých prostor

- rozlišení a prùzkum sakrálních staveb, pravoúhlých struktur  a dalších prvkù architektury s kamennou konstrukcí (kláštery, hrady, zámky)

Elektromagnetické metody a Radar 	(pravìk,RS,VS,NO)

- prùzkum komunikací s kamennou konstrukcí

- vyhledávání podpovrchovì nezaplnìných objektù (jeskynì) a dalších dutých prostor

- rozlišení a prùzkum sakrálních staveb, pravoúhlých struktur  a dalších prvkù architektury s kamennou konstrukcí (kláštery, hrady, zámky)

Gravimetrie a Geotermické metody 	(pravìk,VS,NO)

- vyhledávání podpovrchovì nezaplnìných objektù (jeskynì) a dalších dutých prostor

Seismické metody 	(pravìk,VS,NO)

- vyhledávání podpovrchovì nezaplnìných vìtších objektù (jeskynì) a dalších dutých prostor

Detektor kovù 	(pravìk,RS,VS,NO)

- vyhledávání kovových pøedmìtù v archeologických situacích